## Slide 1: Interaktives Modellhaus
MM Entwicklung von Multimediasystemen
Rico Eisenberg | s0561734
Moritz Fabian Engers | s0559037
Johann Jakob Gillhoff | S0559832
Tony Nguyen Tien | S0559503

## Slide 2: Gliederung
Systembild
  Designentscheidungen
Umsetzung
  Meilensteine / Entwicklungsverlauf

## Slide 3: Sytsembild
Systembidl
  Designentscheidungen
    Arduino
    Leap Motion

## Slide 4: Systembild
Handgesten
Serielle Schnittstelle

## Slide 5: Systembild - Designentscheidung
Baumaterial
  Lego
  Leicht verbaubar und Änderungen leicht umsetzbar
  Anzahl der Dachsteine begrenzt  Flachdach
Vielfältige Bedienung ermöglichen
  Arduino
    Vielfältig durch Sensoren
  Leap Motion
    Verschiedenste Handgesten ermöglichen

## Slide 6: Systembild – Designentscheidung - Arduino
Sensoren
  Potenziometer  Tor
  Drucksensor  Klingel
  Lichtsensor  Helligkeit im Innenraum
  Magnetsensor  Fällt ein Magnet in den Schornstein
  Ultraschallsensor  Kellertür offen / geschlossen
  Gyroskop  Neigung des Hauses / Bilderrahmen
Ausgabe
  LED  Alarmlicht
  Buzzer  Alarmton
  Servo  Dachluke öffnen / schließen

## Slide 7: Systembild – Designentscheidung - Leap Motion
Regengeste
  Regen starten / anhalten
  Dachluke automatisch mitschließen / öffnen
Zahl zeigen
  Wechseln zwischen 3 Kamerapositionen

## Slide 8: Umsetzung – Meilensteine / Entwicklungsverlauf
Designentwurf fertiggestellt
Lego-Hau-Bau
Interaktionsmöglichkeiten: Arduino
Interaktionsmöglichkeiten: Leap Motion
3D Haus in Cinema4D erstellt
3D Haus in Unity eingefügt
  Interaktionsmöglichkeiten integriert
Interaktionen zwischen Leap Motion, Unity und Arduino eingerichtet

## Slide 9: Umsetzung Designentwurf fertiggestellt
Systembild
Designentscheidung

## Slide 10: Umsetzung Lego-Haus-Bau
Bau des Hauses aus Lego
  Für Schrägdach nicht genügend Steine
  Flachdach aus normalen Steien
    Dafür ist das Dach auch abnehmbar
Mit Sensoren und Arduino versehen
  Schwierigkeiten Lego mit Sensoren zu verbinden, dass es stabil bleibt
    Insbesondere der Servo, der Komponenten aktiv bewegen muss
    Lösung: Kleber
Leap auf dem Dach anbringen

## Slide 11: Umsetzung Interaktionsmöglichkeiten: Arduino
Werte einlesen und Seriell ausgeben
  Systembild: Serielle Schnittstelle
Seriell werte einlesen und Servo bewegen
  Systembild: Serielle Schnittstelle
Auswertung der Kellertür (Ultraschallsensor)
  Falls Kellertür offen ist, wird ein Alarm mit Ton und LED-Blinken ausgelöst
    Wird auch über die serielle Schnittstelle mitgeteilt

## Slide 12: Umsetzung Interaktionsmöglichkeiten: Leap Motion
Funktion um ausgestreckte Finger zu erkenn
   Kamerawechsel
  API
Funktion um Regengeste zu erkennen
   De-/Aktivieren von Wetter und öffnen/schließen Dachfenster
  Frameweises Abspeichern und vergleichen der Fingerpositionen

## Slide 13: Umsetzung 3D Haus in Cinema4D erstellt
2x4 und 2x2 Blöcke erstellt
  Daraus das Haus nachgebaut
Alle Anderen Bausteine auch nachgebaut und eigesetzt
Texturieren
Exportieren

## Slide 14: Umsetzung 3D Haus in Unity eingefügt
Import vom Haus im FBX-Dateiformat
Auswirkungen auf das Haus
  Verändern des Wetters
    Particle-System
    Photoshop: Grafiken für Wolken, Nebel und Regentropfen
  Fallender Magnet aus dem Schornstein
  Veränderndes Licht / Ton
  Öffnen von Türen
  Reagieren auf veränderte Lage im Raum

## Slide 15: Umsetzung Interaktionen zwischen Leap Motion, Unity und Arduino eingerichtet
Leap Motion und Arduino kommunizieren mit/über Unity
  Leap/Arduino schicken ihre Werte zu Unity
  In Unity werden Gesten/Sensordaten verarbeitet
  Ursache und Wirkung werden logisch miteinander verbunden
    Beispiel:
      Regengeste Leap Motion
      In Unity erkannt
      In Unity fängt es an zu regnen und am Modell schließt sich das Dachfenster

## Slide 16: Praxisvorführung ??? Oder erst beim Rundlauf?
Falls genug Zeit noch ist: während der Präsi
Falls nicht: Im Rundlauf

## Slide 17: Danke für eure Aufmerksamkeit

## Slide 20
TODO
Tony
  Leap
    Start Stop
    Kamera
  Servo bool false Dachluke
  Licht 15 Grenzwert
  Alarm Ton
  Klingel Ton
  Leap Doku
Rico
  3D LED Blinken bei Alarm
  Magnet fällt Animation + aktivieren
  Haus bewegende Gegenstände
  Duko deinen Teil
  Wetter
Johann
  Gyro
    Schwellwert oder Slerp
    Bilderrahmen1 (x Rotationsachse!)
Moritz
  Präsi fertig Machen
  Duko fertig formatieren und drüber lesen lassen