## Slide 1: Interaktives Modellhaus
MM Entwicklung von Multimediasystemen
Rico Eisenberg | s0561734
Moritz Fabian Engers | s0559037
Johann Jakob Gillhoff | S0559832
Tony Nguyen Tien | S0559503

## Slide 2: Gliederung

## Slide 3: Systembild
Handgesten
Serielle Schnittstelle

## Slide 4: Systembild - Designentscheidung
Baumaterial
  Lego
  Leicht verbaubar und Änderungen leicht umsetzbar
  Anzahl der Dachsteine begrenzt  Flachdach
Vielfältige Bedienung ermöglichen
  Arduino
    Vielfältig durch Sensoren
  Leap Motion
    Verschiedenste Handgesten ermöglichen

## Slide 5: Systembild – Designentscheidung - Arduino
Sensoren
  Potenziometer  Tor
  Drucksensor  Klingel
  Lichtsensor  Helligkeit im Innenraum
  Magnetsensor  Fällt ein Magnet in den Schornstein
  Ultraschallsensor  Kellertür offen / geschlossen
  Gyroskop  Neigung des Hauses / Bilderrahmen
Ausgabe
  LED  Alarmlicht
  Servo  Dachluke öffnen / schließen

## Slide 6: Systembild – Designentscheidung - Leap Motion
Regengeste
  Regen starten / anhalten
  Dachluke automatisch mitschließen / öffnen
Zahl zeigen
  Wechseln zwischen 3 Kamerapositionen

## Slide 7: Umsetzung
Meilensteine
Entwicklungsverlauf

## Slide 8: Umsetzung – Meilensteine und Wendepunkte / Entwicklungsverlauf
Designentwurf fertiggestellt
Lego-Haus gebaut
  Mit Sensoren und Arduino versehen
  Arduino: Werte einlesen und Seriell ausgeben
  Arduino: Seriell werte einlesen und Servo bewegen
Interaktionsmöglichkeiten: Leap Motion
3D Haus in Cinema4D erstellt
3D Haus in Unity eingefügt
  Interaktionsmöglichkeiten integriert
Interaktionen zwischen Leap Motion, Unity und Arduino eingerichtet

## Slide 9: Umsetzung Designentwurf fertiggestellt
Systembild
Designentscheidung

## Slide 10: Umsetzung Lego-Haus gebaut
Mit Sensoren und Arduino versehen
  Schwierigkeiten Lego mit Sensoren zu verbinden, dass es stabil bleibt
    Insbesondere der Servo, der Komponenten aktiv bewegen muss
    Lösung: Kleber
Arduino: Werte einlesen und Seriell ausgeben
  Systembild: Serielle Schnittstelle
Arduino: Seriell werte einlesen und Servo bewegen
  Systembild: Serielle Schnittstelle

## Slide 11: Umsetzung Interaktionsmöglichkeiten: Leap Motion
Systembild – Designentscheidung: Was es tut.
Unter Hilfe der Leap Motion API:
  Funktion um ausgestreckte Finger zu erkenn
     Kamerawechsel
  Funktion um Regengeste zu erkennen
     De-/Aktivieren von Wetter und öffnen/schließen Dachfenster
Beide geben „true“ zurück, wenn die Gesten gemacht werden

## Slide 12: Umsetzung 3D Haus in Cinema4D erstellt

## Slide 13: Umsetzung 3D Haus in Unity eingefügt

## Slide 14: Umsetzung Interaktionen zwischen Leap Motion, Unity und Arduino eingerichtet
Die meisten Sachen lassen sich mit „true“ und „false“ aktivieren und deaktivieren
Alles logisch alles miteinander Verbunden

## Slide 18
TODO
Tony
  Leap
    Start Stop
    Kamera
  Servo bool false Dachluke
  Licht 15 Grenzwert
  Alarm Ton
  Klingel Ton
  Leap Doku
Rico
  3D LED Blinken bei Alarm
  Magnet fällt Animation + aktivieren
  Haus bewegende Gegenstände
  Duko deinen Teil
  Wetter
Johann
  Gyro
    Schwellwert oder Slerp
    Bilderrahmen1 (x Rotationsachse!)
Moritz
  Präsi fertig Machen
  Duko fertig formatieren und drüber lesen lassen